ООО «НТК-ИНТУРИСТ»
                                                                                                     
                                                                                                          	    119334, г. Москва, ул. 5-й Донской проезд,

д. 15, стр. 5, подъезд 3			                                                                                                                тел. +7 (495) 933 5577

www.ntk-intourist.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, сборку, монтаж и подключение трехлучевого узла автоматического ввода резерва электроэнергии

для  ООО «НТК Интурист»

- Предмет тендера:

Определение наилучшего предложения и заключение договора на сборку, монтаж и подключение трехлучевого узла автоматического ввода резерва (АВР) со шкафом вводного подключения дизель-генератора и удаленного пульта мониторинга ДГУ для серверного помещения Центрального офиса Общества.

- Информация о порядке направления тендерных предложений:

Тендерное предложение в печатном виде, заверенное уполномоченным представителем компании, с оригинальной печатью компании, должно быть доставлено в запечатанном конверте в период с __20.03.17___ по __31.03.17___ (с 10.00 до 18.00) по адресу: 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5, 3-й подъезд и передано секретарю. Пропуск для прохода в здание должен быть заказан не менее чем за 1 час до визита по телефону: +7 (495) 223-33-31 или +7(915) 200-99-00.

На конверте обязательно должна быть указана тема тендера, отправитель и получатель:

ООО «НТК Интурист»

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5

Для г-на Клизубова С.А.

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом тендера просьба отправлять запрос на адрес: Oleg.Kukharev@intourist.ru

Вся информация, предоставляемая Обществом по данному тендеру, квалифицируется как конфиденциальная. Информация и документы, имеющие отношение к настоящему тендеру, не могут передаваться третьим сторонам без заблаговременного письменного согласия Общества.

- Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов/значений требуемой величины):

| Наименование | Количество | Артикул |
| --- | --- | --- |
| АВР | 1 |  |
| Три вводных луча по три фазы 380В/100А |  |  |
| Выход, соответствующий текущему, на существующей двухлучевой сборке |  |  |
| На два луча подключаются два существующих ввода в щитовой бизнес-центра |  |  |
| На третий ввод подключается ДГУ кабель должен быть выведен во внешний шкаф с установкой во внешнем шкафу следующих розеток: 1. Р5964. Розетка на поверхность 26036DEK о/п 3Р+N+E 125А 415В IP67 (DEKraft) 2. Р5920. Розетка на поверхность 26031DEK о/п 2Р+Е 32А 250В IP44 (DEKraft) 3. Два 14-ти контактных разъема для подключения автоматики и внешнего управления/мониторинга. 4. Поставка должна включать в себя ответные части ко всем разъемам для их установки на ДГУ |  |  |
| Переключение АВР возможно только в рабочем режиме с отключением электропитания в серверной не более чем на 20 минут на подключение и отключение перемычек |  |  |

- Адреса поставки товара:

- г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.5, подъезд 3

- Предлагаемый к поставке товар должен:

- быть полностью исправен и работоспособен

- иметь оригинальную неповрежденную упаковку

- быть новым – отсутствует предшествующая поставки эксплуатация

- Требования к поставщикам:

- Опыт работы   на Российском рынке - не менее 3 лет

- Наличие официального партнерского статуса по поставляемой технике (предоставление копии сертификата)

- Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами

- Требования к гарантии:

- Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту

- Минимальный гарантийный срок – 12 месяцев

- Осуществление гарантии незамедлительно, по первому требованию заказчика

- Критерии, используемые заказчиком при определении наилучшего коммерческого предложения:

- срок и условия поставки (на склад покупателя или по адресу, указанному покупателем силами поставщика)

- условия оплаты (возможность отсрочки платежа)

- фиксация коммерческого предложения в рублях

- общая стоимость

- гарантийное и после гарантийное обслуживание (возможность прибытия специалиста поставщика к месту нахождения неисправной техники, возможность доставки неисправной техники к месту ремонта силами поставщика, время прибытия специалиста поставщика).

- Перечень документов для предоставления на тендер:

Коммерческие предложения должны содержать:

- анкету участника

- заявка на участие

- уставные документы

- письмо о подаче оферты

- предложение на поставку техники, включающее:

- информацию о фиксированной цене товара (цена должна быть указаны в рублях, включая НДС);

- перечень организаций, которым оказывались аналогичные услуги;

- сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам тендера в формате Таблицы1

Таблица1

| Опыт работы на рынке | Указать |
| --- | --- |
| Опыт оказания аналогичных услуг | Предоставить список клиентов |
| Возможность поставлять все товары по указанным адресам в указанные сроки | Подтвердить |
| Наличие необходимых сертификатов | Указать |
| Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами | Подтвердить отсутствие |

Предложения, не соответствующие требованиям к содержанию, к рассмотрению не принимаются.